Fachbegriffe verstehen, S. 94/95

A1 Erkläre die folgenden Begriffe mit eigenen Worten:

Kabinettprojektion (Kavalierperspektive):

Bei der Kabinettprojektion wird die Vorderseite

betont und originalgetreu dargestellt. Die Kanten,

die in die Tiefe verlaufen, werden unter einem

Winkel von 45° und verkürzt gezeichnet.

Löten:

Durch Löten kann man unterschiedliche Metalle

miteinander verbinden. Dazu benötigt man einen

Lötkolben und ein schnell schmelzendes

Zusatzmetall, das Lot. Mithilfe des Lötkolbens wird

die Lötstelle erhitzt, bis das daran gehaltene Lot

flüssig wird und zwischen die zu verbindenden

Metalle fließt.

Mehrfachfertigung:

Bei der Mehrfachfertigung findet häufig eine

Arbeitsteilung statt, z.B. auf verschiedene

Stationen. So muss an jeder Station nur noch ein

bestimmter, immer gleicher Arbeitsschritt erledigt

werden. Typisch für die Mehrfachfertigung sind

daher Fertigungsstraßen.