Fachbegriffe verstehen, S. 176/177

A1 Erkläre die folgenden Begriffe mit eigenen Worten:

Elektrische Spannung:

Die elektrische Spannung wird in Volt

angegeben. Spannungen misst man mit einem

Voltmeter, das parallel zum Betriebsmittel

geschaltet wird.

Elektrische Stromstärke:

Die elektrische Stromstärke wird in Ampere

angegeben. Elektrische Ströme misst man mit einem

Amperemeter in Reihe zum Betriebsmittel.

Elektrischer Widerstand:

Der elektrische Widerstand begrenzt den

Stromfluss. Ein kleiner Widerstand bedeutet bei

gleichbleibender Spannung eine große Stromstärke,

ein großer Widerstand eine kleine Stromstärke.

NPN-Transistor:

Ein NPN-Transistor hat drei Anschlüsse, die Basis,

Kollektor und Emitter genannt werden. Mit einem

Transistor kann ein kleiner Steuerstrom

einen großen Arbeitsstrom steuern.