Fachbegriffe verstehen, S. 220/221

A1 Erkläre die folgenden Begriffe mit eigenen Worten:

Bautechnik:

Hierbei handelt es sich um ein Teilgebiet der

Technik, welches sich mit verschiedenen Baustilen,

Baumaterialien und Bauverfahren sowie statischen

Überlegungen, der Energieversorgung und dem

Energiesparen beschäftigt.

Statisches Dreieck und Rahmen:

Ein statisches Dreieck bleibt auch dann stabil,

wenn die Knoten aus beweglichen Gelenken

bestehen. Es spielt somit in der Bautechnik eine

wichtige Rolle, z.B. bei Strommasten und Brücken.

Ein Rahmen benötigt für die Stabilität hingegen

eine Verspannung mit Seilen, eine Verstrebung mit

Stäben oder eine Ausfachung, z.B. bei einem Zaun.

Solarthermie:

In Solarkollektoren wird mithilfe der Sonnenenergie

eine frostsichere Flüssigkeit erhitzt. Die darin

enthaltene Wärmeenergie wird dann im

Wärmetauscher an das Brauchwasser abgegeben. Das

Warmwasser kann zum Duschen verwendet werden.