Fachbegriffe verstehen, S. 284/285

A1 Erkläre die folgenden Begriffe mit eigenen Worten:

EVA-Prinzip am Beispiel des Rauchmelders:

Der Rauchmelder enthält als Sensor eine

Lichtschranke, die für die Eingabe zuständig ist.

Die Verarbeitung findet in einer elektronischen

Schaltung statt. Diese sorgt bei Bedarf für die

Ausgabe eines Alarmsignals über einen Summer.

Analoge und digitale Signale:

Analoges Signal: In der Natur gibt es viele

physikalische Größen, die sich stufenlos verändern.

Digitales Signal: Eine begrenzte Anzahl von mög-

lichen Zuständen (z.B. Schalter ein – Schalter aus)

liefert ein digitales Signal (Spannung vorhanden –

Spannung nicht vorhanden).

Mono-Flop und Flip-Flop:

Ein Mono-Flop hält einen Eingangsimpuls für eine

bestimmte Zeit am Ausgang.

Ein Flip-Flop speichert zwei stabile Zustände, die

mit einem Eingangsimpuls gewechselt werden

können.