A1	Beschrifte die Trennverfahren in der Grafik und beschreibe sie mithilfe der Tabelle. In der Tabelle sind noch weitere Beispiele aufgeführt!

| Verfahren | Trenneigenschaft | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| Destillation | Siedetempera-tur | Alkoholgewin-nung aus Wein |
| Chromatografie | Haftfähigkeit/ Löslichkeit | Trennung von Farbstoffgemischen |
| Eindampfen | Siedetemperatur | Salzgewinnung aus Meerwasser |
| Sedimentieren | Dichte | Abwasserreini-gung |
| Dekantieren | Dichte | Goldwaschen |
| Filtrieren | Teilchengröße | Reinigung von Schmutzwasser |
| Magnettrennung | Magnetisierbarkeit | Müllsortierung |
| Entstaubung | Elektrische Anziehung | Elektrofilter |
| Zentrifugieren | Dichte | Milchentrahmung |
| Extraktion | Löslichkeit | Fettgewinnung |

# Text boxes

## Destillieren

## Sedimentieren

## Eindampfen

## Filtrieren

## Dekantieren