Material

2 Rasierklingen (einfachste Ausführung), Gasbrenner, Pinzette (groß), Tiegelzange, Glasschale, Wasser, feuerfeste Unterlage, Blumendraht

| Versuchsanleitung Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! |  |  |
| --- | --- | --- |

a)	Prüfe durch Biegen mithilfe einer Pinzette die Elastizität einer Rasierklinge (► B 1).

b)	Fasse die Rasierklinge mit einer Tiegelzange und lasse sie in der rauschenden Brennerflamme durchglühen, „Ausglühen“ (► B 2).

c)	Tauche die noch glühende Rasierklinge in eine Schale mit kaltem Wasser, „Abschrecken“ (► B 3). Prüfe wie bei a) die Elastizität.

d)	Nimm eine weitere Rasierklinge, lasse sie durchglühen und tauche sie dann in kaltes Wasser. Halte nun die Rasierklinge in die schwach leuchtende Brennerflamme, bis sie gerade zu glühen anfängt 
(„Anlassen“; ► B 4). Prüfe nach dem Erkalten erneut ihre Elastizität.

Beobachtung

Auswertung

# Text boxes

1

2

3

4