Material

2 Rasierklingen (einfachste Ausführung), Gasbrenner, Pinzette (groß), Tiegelzange, Glasschale, Wasser, feuerfeste Unterlage, Blumendraht

| Versuchsanleitung Vor Versuchsbeginn mit der Lehrkraft Sicherheitsmaßnahmen und Entsorgung durchsprechen! |  |  |
| --- | --- | --- |

a)	Prüfe durch Biegen mithilfe einer Pinzette die Elastizität einer Rasierklinge (► B 1).

b)	Fasse die Rasierklinge mit einer Tiegelzange und lasse sie in der rauschenden Brennerflamme durchglühen, „Ausglühen“ (► B 2).

c)	Tauche die noch glühende Rasierklinge in eine Schale mit kaltem Wasser, „Abschrecken“ (► B 3). Prüfe wie bei a) die Elastizität.

d)	Nimm eine weitere Rasierklinge, lasse sie durchglühen und tauche sie dann in kaltes Wasser. Halte nun die Rasierklinge in die schwach leuchtende Brennerflamme, bis sie gerade zu glühen anfängt 
(„Anlassen“; ► B 4). Prüfe nach dem Erkalten erneut ihre Elastizität.

Beobachtung

a) Die Rasierklinge ist elastisch, sie federt in ihre

Ausgangstellung zurück.

b) Sie glüht hellrot in der heißen Flamme.

c) Nach dem Abkühlen im kalten Wasser ist die

Rasierklinge hart und spröde. Sie zerbricht.

d)Nach dem vorsichtigen Glühen ist die Rasier-

klinge wieder elastisch.

Auswertung

Die Rasierklinge ist aus Stahl, sie ist elastisch.

Beim Ausglühen und anschließenden Abschrecken

verliert sie ihre Elastizität. Sie wird hart und

spröde. Durch vorsichtiges Erhitzen gewinnt die

Rasierklinge ihre Elastizität zurück. Auf diese

Weise lässt sich die Elastizität bzw. die Härte von

Stahl beeinflussen.

# Text boxes

1

2

3

4